| dB Technologies / PU 860M |  |
| --- | --- |
| Az új PU 860 UHF sorozatú rendszer 16 kapcsolható frekvenciát kínál kiemelkedő hangminőség, és továbbfejlesztett dinamika mellett. Az ergonomikus egykapcsolós kivitel könnyű kezelhetőséget biztosít. Kézi adós változat Az integrált kék LED az adón tisztán mutatja a be/kikapcsolt állapotot és a mute státuszt. A 860M kézi adó kondenzátor kapszulát használ a ragyogó hangminőség érdekében. A kapszula egy gumipókba van ágyazva a stúdió mikrofonokhoz hasonlóan a kezelési zaj zavaró hatásait elkerülve ezzel. A kapszula érzékenysége is beállítható a különböző igényekhez. |

|  | dB Technologies / SUB 05 |
| --- | --- |
| A SUB 05 kompakt, aktív szubláda egy nagy hatékonyságú 15”-os hangszóróval van felszerelve, amelyet a beépített 400W/RMS H osztályú erősítő hajt meg a dB Technologies innovatív MT-AMP-Design alapján készítve. A bandpass kivitel erőteljes mélyhang reprodukciót biztosít lenyűgöző, 129dB hangnyomás, és 30-150 Hz frekvenciaátvitel mellett. A beépített aktív crossover 100Hz-nél használhat sztereo, vagy mono módban, amely tökéletesen megfelel a Basic és Opera széria aktív hangfalai számára. A fából készült ház 19mm vastag többrétegű lemezből készül, és érdes fekete borítása van, emelett kapott két fogantyút, és sarkokat is. A 27 kg-os könnyű súly könnyű hordozhatóságot biztosít. SUB 05 • 15” dBTechnologies hangszóró • 400 W RMS • 30 – 150 Hz • 129dB maximális hangnyomás • 2 x XLR/Jack bemenet • 2 x XLR párhuzamos kimenet • 2 x XLR Crossover kimenet • aktív sztereo crossover 24dB/oktáv • dinamikus soft-clip limiter • 27 kg súly |
| Technikai paraméterek: Teljesítmény: 250+50 Watt/RMS bi-amplifikált hangfal Frekvencia átvitel: 50 - 18.000 Hz, SPL 128 dB peak Komponensek: 15" csúcsteljesítményű Woofer, 1" HF kompressziós driver, 90°x60° lesugárzás Beépített audio controller, aktív crossover, Fázis korrekció, Soft-Clip-Limiter Multi-funkciós hangfalborítás, hangfal adapter csatlakozás, XLR és jack bemenet Kapcsolható Mic/Line bemenet XLR-/Jack-Combo bemenet, XLR párhuzamos kimenet Méretek: 406x650x350 mm Súly: 19 kg |
|  | LK / ST 300 |
| Soundcraft SPIRIT / EPM6 |  |
| • 6+2 • 2 konfigurálható aux busz • XLR és jack csatlakozók • RCA sztereo bemenetek, és felvételi kimenetek • 3 sávos EQ parametrikus középpel a mono csatornákon • 2 sávos EQ a sztereo csatornákon • jack insert csatlakozók minden mono csatornán és mix kimenet • 10 szegmenses LED kivezérlés jelző • solo rendszer • fejhallgató kimenet • könnyen rackbe szerelhető |

|  | Proel / RSM 180 |
| --- | --- |
| mikrofonállvány, gémes, fekete |

A technika összeáll:

1 aktív sub

2 aktív top

1 keverő

2 urh mikrofon

2 hangfalállvány

2 mikrofonállvány- ból.

A dB egy jó ár/érték arányú gyártó, elismert.

Komplett ár: 594.000.- (bruttó)

A kábeleket nem számoltam, de az nem számottevő.

Egy használt PIONEER CDJ100S kb. 50.000.-